Angular magnification of a simple microscope (magnifying glass) for an image formed at the near point

Unaided eye

α 	= ho / D

ho	height of object

D	least distance of distinct vision (25 cm)

Aided eye

1 / f	=	1 / u		+	1 / v

=	1 / u		+	1 / -D

1 / u	=	1 / f		+	1 / D

=	(D + f)

f D

u	=	f D

(D + f)

β	=	hi / D

hi / h0	=	v / u

hi / h0	=	D / u

hi / D	=	h0 / u

β	=	hi / D

β	=	h0 / u

β	=	h0 (D + f)

f D

M	= 	β / α

M	= 	h0 (D + f) / f D

ho / D

M	=	(D + f)

f

M	=	1 + D / f

Ex. D = 25 cm and f = 6.25 cm. Calculate M.

M	=	1 + D / f

=	1 + 25 / 6.25

=	1 + 4

M	=	5